Письма в ЖТФ 29 (21), 2003 с. 62-67

ГОФРИРОВОЧНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ СВОБОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 180-ГРАДУСНОЙ ДОМЕННОЙ ГРАНИЦЫ (ДГ) В ОДНООСНОМ  ФЕРРОМАГНЕТИКЕ

( Г.Е.Ходенков

Институт электронных управляющих машин, Москва

Поступило в Редакцию

Исследование спектра малых колебаний свободно движущейся в одноосном ферромагнетике 1800 ДГ показывает, что ее одномерная структура становится неустойчивой относительно поверхностных искажений в области отрицательности эффективной массы (дифференциальной подвижности). Определены верхнее критическое значение волнового вектора возмущения, выше которого гофрировка ДГ не развивается, и значение волнового вектора моды возмущения с максимальным инкрементом.

Развитие  информационных технологий обусловливает интерес к исследованию динамики солитонов в магнитных средах. Простейшим одномерным объектом такого рода в одноосных ферромагнетиках является кинк-  1800 доменная граница (ДГ),  динамика которой в целом хорошо изучена (см. для ДГ во внешнем магнитном поле решение Уокера (1956)  [1] и для свободного движения - [2], [3] ). Устойчивость нелинейных решений уравнений Ландау-Лифшица относительно развития гофрировочной неустойчивости, т.е. поперечных изгибов поверхности ДГ, изучена менее полно, хотя экспериментально гофрированные ДГ и наблюдаются довольно часто. Если ограничиться  для примера только так называемыми пленками с перпендикулярной магнитной одноосной анизотропией, то можно указать (см. в [4]) на статические искажения кругового сечения цилиндрических магнитных доменов, изгибные искажения плоской ДГ по Шлеману, динамический гиротропный прогиб поверхности ДГ под действием движущейся блоховской линии и др. Необходимо отметить, что, судя по этим и другим (для плоской ДГ см., например, также [5], [6])  экспериментальным данным,  единого механизма гофрировки ДГ не существует.

В настоящем сообщении рассматривается простейшая задача - возник-новение гофрировки поверхности свободно движущейся одномерной 1800 ДГ в одноосном ферромагнетике, т.е. неустойчивости решения Уокера в форме [2], [3]. Сомнения  относительно устойчивости вызывает  участок с отрицательной дифференциальной подвижностью ДГ в  случае [1] или с отрицательной массой - [2], [3]. Согласно качественным  аргументам [7] одномерное движение ДГ на этих участках неустойчиво относительно гофрировки. Специально исследованию этого вопроса на спектральном уровне посвящены работы  [8], [9], причем в последней из них показано, что ДГ действительно испытывает в области отрицательной подвижности гофрировочную неустойчивость. К сожалению, предложенный в [9] спектр ограничен лишь линейным учетом пространственной дисперсии по двумерному волновому вектору k||  возмущения, локализованного на поверхности ДГ. В настоящей работе спектр локализованных колебаний,  в отличие от [9], выводится из спектральных уравнений устойчивости не при столь сильных ограничениях на k||. Это позволяет определить то значение волнового числа M, которое отвечает моде с максимальным инкрементом  в области неустойчивости и определяет таким образом период возникающей гофрировки. Кроме того, показано, что существует еще одно критическое значение  =b (>M),, выше которого ДГ  остается устойчивой относительно гофрировки.

Рассмотрим 1800 ДГ в плоскости x0z, движущуюся свободно в одноосном ферромагнетике в положительном направлении вдоль оси 0y (ось легкого намагничивания коллинеарна 0z). Соответствующее одномерное решение хорошо известно [2-3] и имеет вид:

sin (0(y) = 1/ch [(y-Vt)/(((0)],             (((0)= (1+sin2(0/Q)-1/2,

sin2(M=Q((1+1/Q)1/2-1)),              V= (((0) sin(0 cos(0/Q .              (1)

Здесь  (0(y) и  (0 = const полярный и азимутальный углы вектора намагниченности  M, отсчитываемые соответственно  от осей 0z и 0x, лежащих в плоскости ДГ. Координата  y измеряется в единицах ширины блоховской ДГ ( =(A/K)1/2 (A - обменная жесткость, K - константа одноосной анизотропии); время t - в единицах ((Ha)-1 (Ha=2K/M - поле одноосной анизотропии); Q= Ha/4(M - так называемый фактор качества материала. Зависимости скорости ДГ V((0) (в единицах Vw =2((M() для трех типичных значений Q представлены на Рис., причем устойчивые участки (см. ниже) выделены жирными линиями; (M (Q) в (1) - абсцисса максимума скорости. Величина (0 имеет смысл импульса ДГ, гамильтониан которой H=(((0)-1 периодичен по импульсу [10]  (для последующего достаточно ограничиться ветвью 0<(0<(/2). На ниспадающих участках V((0), см. Рис., эффективная масса ДГ m отрицательна (V=(H/((0 и 1/m =(V/((0<0).

Уравнения малых колебаний могут быть получены переходом в локальную систему координат, которая движется со скоростью V  вместе с ДГ вдоль 0y и оси которой в базисной плоскости x0y повернуты на угол (0 (новая ось 0x совпадает теперь с плоскостью, в которой происходит разворот спинов на 1800).  Для малых амплитуд намагниченности ~exp(-i( t+i() ((=(x,z) - координаты в плоскости ДГ), лежащих в плоскости разворота спинов -  и перпендикулярной ей - , имеем уравнения

i  +  + (+)=0,

- i  +  + (++) =0,                                         (2)

совпадающие с точностью до переобозначений с результатами [9], [11]. Здесь операторы == -d2/dy2 + 1-2/ch2y,  = d/dy -th y, причем под локальной координатой y теперь понимается величина (y-Vt) (((0); =( (((0)2, = k| | (((0), =V (((0), =Q -1(((0) cos2(0 (см. формулы в (1)).

Основную трудность  при решении (2) представляет учет  членов ~ ,   тогда как статический случай =0 (2) хорошо известен - Винтер, 1961. Естественно воспользоваться теорией возмущений  по , разлагая (2) по ортонормированному полному набору оператора . Его спектр состоит из двух частей: 1) локализованной на ДГ трансляционной моды - (tr(y)= 1/(ch y), (tr(y)= (tr(y)=  0; 2) прецессионной моды, локализованной преимущественно в доменах, - (pr(y,k)= exp(iky)/, (pr(y,k)=(1+k2) (pr(y,k). Соответствующие резонансные частоты согласно (2) равны: 1) = (+) - трансляционный уровень и 2) = (1+k2+) (1++ k2 +) > - прецессионный уровень.

Гофрировочная неустойчивость обусловливается трансляционным уровнем, поправки к частоте которого и необходимо вычислить. Используемая здесь схема теории возмущений аналогична приводящейся в [11], где вычисления однако ограничиваются первым порядком по . Поскольку, как это показано в [11] и подтверждается проведенными здесь расчетами, поправка первого приближения =0, вычисления необходимо проводить до второго порядка. Вклад диагонального члена ((0), зависящий от скорости ДГ, учитывается с точностью до соответствующего порядка теории возмущений. Результаты вычислений таковы:

(y) = (y)  = (tr(y) -                                                                        -i;           (3.1)

= (+ - I()),                                         (3.2)

I() =>0,     (3.3)

где <...> - операция взятия матричного элемента (интеграла по y1 в бесконечных пределах), причем =((/4)(1+k2)/ch2((k/2).

В низшем порядке по  из (3.2) и (3.3) с учетом того, что I(0)=1 не зависит от ((0), приходим к выражению

= ( - ) = (((0) (V((0)/((0,                     (4)

которое совпадает вблизи максимума скорости, где(0 = (M , с результатами [9] и которое показывает, что в области (V((0)/((0<0 (отрицательности эффективной массы), ДГ становится неустойчивой относительно поверхностных возмущений с (0. В отличие от [9], однако, полученные здесь полные выражения (3.2), (3.3) позволяют определить некоторые дополнительные характеристики гофрировочной неустойчивости.

Разложение интеграла I() в ряд по  показывает, что члены порядка   в (3.2) всегда положительны. С учетом (4) это указывает на существование некоторого значения  =, при котором инкремент гофрировочной неустойчивости максимален и которое определяет вероятное значение установившегося периода гофрировки. С другой стороны, поскольку =0 и ~ (так как I() const), можно заключить, что, помимо  k|| =0, существует еще одно критическое значение  = , при котором обращается в нуль и выше которого величина  заведомо положительна (гофрировка исчезает). На Рис. для трех указанных значений Q=0.2, 1, 10 представлены полученные численно три пары кривых ((0) и ((0),  которые исходят из точек (M (Q), лежащих на оси абсцисс (для данного Q величина ((0) лежит выше ((0) ).

В заключение остановимся на условиях применимости теории возмущений. Как известно,  для ее применимости необходимо, чтобы поправка первого приближения в (3.1) была мала. В случае Q>>1, как можно показать,  эта поправка всегда мала ~1/Q. Случай Q<<1 более проблематичен: здесь, за исключением отдельных областей, малость поправки определяется малостью .

Список литературы

[1] Schryer N.L., Walker L.R. // J. Appl. Phys. 1974. V.45, No 12, P.5406 - 5421.

[2] Schloemann E. //  Appl. Phys. Lett. 1971. V.19, No 8, P.274 - 276.

[3] Schloemann E. //  J. Appl. Phys.  1972. V.43, No 9, P.3834 - 3842.

[4] Малоземов А., Слонзуски Дж. Доменные стенки в материалах с ЦМД. М.: Мир 1982. 382с.

[5] Рандошкин В.В., Логунов М.В. // ФТТ. 1994. V. 36, Вып. 12, С. 3498-3505; Рандошкин В.В. // ФТТ. 1995. V. 37, Вып. 10, С. 3056-3073.

[6] Боков А.А., Волков В.В., Петриченко Н.А. // ФТТ. 2002. Т. 44, Вып. 11, С. 2018-2021.

[7] Slonczewski J.C.  // Intern. J. Magn. 1972. V. 2, No 2, P. 85 - 97.

[8] Magyari E., Thomas H. // Z. Phys.B - Condensed Matter. 1984. V. 57, No 2, P. 141 - 149.

[9] Magyari E., Thomas H. // Z. Phys.B - Condensed Matter. 1985. V. 59, No 2, P. 167 - 176.

[10] Косевич А. А., Иванов Б.А., Ковалев А.С. // Нелинейные волны намагниченности. Динамические и топологические солитоны. Киев: Наукова думка, 1988, 190с.

[11] Thiele A.A.  // Phys Rev. 1973. V. B7, No 1, P. 391 - 397.

Рис. к статье Г.Е.Ходенкова “ГОФРИРОВОЧНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ СВОБОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 180-ГРАДУСНОЙ ДОМЕННОЙ ГРАНИЦЫ (ДГ) В ОДНООСНОМ  ФЕРРОМАГНЕТИКЕ”

ГОФРИРОВОЧНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ СВОБОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 180-ГРАДУСНОЙ ДОМЕННОЙ ГРАНИЦЫ (ДГ) В ОДНООСНОМ  ФЕРРОМАГНЕТИКЕ

АВТОРЕФЕРАТ

Г.Е.Ходенков

Исследование спектра малых колебаний свободно движущейся в одноосном ферромагнетике 1800 ДГ показывает, что ее одномерная структура становится неустойчивой относительно поверхностных неодномерных искажений в области отрицательности эффективной массы (дифференциальной подвижности). Определены верхнее критическое значение волнового вектора возмущения, выше которого гофрировка ДГ не развивается, и значение волнового вектора моды с максимальным инкрементом, которое определяет вероятный установившийся период гофрировки.

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ

Переписку с автором прошу вести по адресу:

111558, Москва,

Федеративный проспект, д. 41, кв. 53

Ходенкову Герману Ефимовичу

(тел.: 303-30-86, e-mail: angeline@mtu-net.ru),

а не по адресу, указанному в сопровождающей документации.

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АВТОРСКИХ ПРАВ

Я, нижеподписавшийся автор, Ходенков Герман Ефимович, передаю учредителям и редколлегии журнала “Письма в ЖТФ” право опубликовать мою статью « ГОФРИРОВОЧНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ СВОБОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 180-ГРАДУСНОЙ ДОМЕННОЙ ГРАНИЦЫ (ДГ) В ОДНООСНОМ  ФЕРРОМАГНЕТИКЕ » на русском и английском языках.

Я подтверждаю, что данная публикация не нарушает авторских прав других лиц или организаций.

Г.Е.Ходенков